# Техническое задание

# Наименование объекта: выполнение работ по объекту жилой дом  № 18 со встраиваемыми административными помещениями Зареченского сельского поселения Томского района мкр-он « Северный»". Электроснабжение.

Заказчик: ООО «ГК «Карьероуправление»

| № п\п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Общие данные |
| 1 | Место расположения объекта | д.Кайдаловка Зареченского сельского поселения Томского района Томской области |
| 2 | Заказчик | ООО «ГК «Карьероуправление» |
| 3 | Основание для выполнения работ | Плановая застройка левобережья реки Томи |
| 4 | Вид строительства | Капитальное строительство |
| 6 | Стадийность выполнения работ на объекте | Пусковой комплекс |
| 7 | Этапность работ на объекте | 1 этап – Электроснабжение |
| 7.1. | Особые условия производства работ | - Оформление исполнительной документации на все объекты капитального строительства объектов водоснабжения (с учетом построенных объектов первой очереди строительства объектов); - сдача объектов капитального строительства службе строительного надзора и поднадзорным органам и ввод их в эксплуатацию всего комплекса объектов капитального строительства |
| 10 | Электроснабжение |
| 10.2. | Технические характеристики | - расчетная нагрузка жилого комплекса – 135 кВт; - категория надежности электроснабжения жилого комплекса – I I; - общая протяженность сетей электроснабжения кабельной лини (ААБл 10кВ 3х95) 10 кВ – 1,02 км.; - протяженность сетей 0,4 кВ электроснабжения кабельной линии (АВбБШв-1 кВ 4х150 мм2) 0,4 кВ – 110 м.; - протяженность сетей 0,4 кВ электроснабжения кабельной линии (АВБбШв 3х4 – 1кВ) 0,4 – 251 м.; - количество распределительных щитов – 20 шт; -количество автоматических выключателей серии ВА 47-100 (16-100А) – 10 шт.; ВА47-63 (50А) – 2 шт. . - протяжённость кабельных линий уличного освещения – 251 км (АВБбШв 3х4); опора осветительная 4 м. – 7 шт. светильник ЖТУ -70 7 шт. |
| 10.3. | Перечень выполняемых работ | Проектом строительства предусматриваются следующие виды работ на объекте: - сети 0,4 кВ от КТПН до распределительных щитов потребителей прокладываются кабелем АВБбШв-1 кВ (4х150) 0,4 кВ – 110 м в земле - установка распределительных электрощитов - сети 0,4 кВ от распределительных электрощитов до и внутри квартир кабелем ВВВГнг-LS 3х1,5 мм2 -3095 м, ВВГнг – LS 3х2,5 мм2 – 8120 м, ВВГнг- LS 2х1,5 мм2 – 102 м, ВВГнг-LS 3х6 мм2 – 991 м, ВВГнг-LS 3х10 мм2, 1470 м, ВВГнг-LS 4х2,5 мм2- 105 м, ВВГнг-LS 5х4 мм2 – 5 м , ВВГнг – LS 5х35 мм2 – 150 мм2, Установка светильников : НСП 11-100 – 49 шт., НПБ 1101-60 – 16 шт., НПБ 2602 – 40 – 78 шт., патрон резьбовой Пкб 27-04-к31- 101 шт.,Пкб14 – 04-к01 – 74 шт. розетки скрытой проводки – РС 16-ЭС -855 шт, розетка для плиты РШ-ВШ – 40 -74 шт. Счётчик электрический СЕ 101 220 в, 5-50 А – 74 шт кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х2,5 мм2 – 146 м, ВВГнг- FRLS 5х4 мм2 – 15 м., ВВГнг-FRLS 5х6 мм2 – 50 м. огнезащитный состав - 20 кг. |
| 10.4 | Проектные сроки строительства объекта | 12 мес. |