# Техническое задание

# Наименование объекта: выполнение работ по объекту жилой дом  № 19 со встраиваемыми административными помещениями Зареченского сельского поселения Томского района мкр-он « Северный»".Электроснабжение. С материалами подрядчика.

Заказчик: ООО «ГК «Карьероуправление»

| № п\п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Общие данные |
| 1 | Место расположения объекта | д.Кайдаловка Зареченского сельского поселения Томского района Томской области |
| 2 | Заказчик | ООО «ГК «Карьероуправление» |
| 3 | Основание для выполнения работ | Плановая застройка левобережья реки Томи |
| 4 | Вид строительства | Капитальное строительство |
| 6 | Стадийность выполнения работ на объекте | Пусковой комплекс |
| 7 | Этапность работ на объекте | 1 этап – монтаж электрической сети ж/д и административных помещений. 2этап – монтаж эл.установочных изделий в ж\д и административных помещениях |
| 8. | Особые условия производства работ | - Оформление исполнительной документации на объекты капитального строительства . - сдача объектов капитального строительства службе строительного надзора и поднадзорным органам и ввод их в эксплуатацию |
|  | Электроснабжение |
| 9. | Технические характеристики | - расчетная нагрузка жилого здания – 134 кВт; - категория надежности электроснабжения жилого комплекса – I I; - протяженность сетей 0,4 кВ электроснабжения кабельной линии (АВбБШв-1 кВ 4х150 мм2) 0,4 кВ – 110 м.; - количество распределительных щитов – 29 шт; -количество автоматических выключателей серии ВА 47-29 (16-32А) – 276 шт.; АД-222 шт. |
| 10 | Перечень выполняемых работ | Проектом строительства предусматриваются следующие виды работ на объекте: - сети 0,4 кВ от КТПН до распределительных щитов потребителей прокладываются кабелем АВБбШв-1 кВ (4х150) 0,4 кВ – 110 м в земле - установка распределительных электрощитов - сети 0,4 кВ от распределительных электрощитов до и внутри квартир кабелем ВВВГнг-LS 3х1,5 мм2 -3900 м, ВВГнг – LS 3х2,5 мм2 – 8852 м, ВВГнг- LS 2х1,5 мм2 – 1035м, ВВГнг-LS 3х6 мм2 – 980 м, ВВГнг-LS 3х10 мм2, 1380 м, ВВГнг-LS 4х1,5 мм2- 426 м, ВВГнг-LS 5х16 мм2 – 70 м , ВВГнг – LS 5х35 мм2 – 120 мм2, Установка светильников : НСП 11-100 – 49 шт., НПБ 1101-60 – 16 шт., НПБ 2602 – 40 – 66 шт., патрон резьбовой Пкб 27-04-к31- 119 шт.,Пкб14 – 04-к01 – 90 шт. розетки скрытой проводки – РС 16-ЭС -855 шт, розетка для плиты РШ-ВШ – 40 -65 шт. Счётчик электрический СЕ 101 220 в, 5-50 А – 66 шт кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х2,5 мм2 – 146 м, ВВГнг- FRLS 5х4 мм2 – 15 м., ВВГнг-FRLS 5х6 мм2 – 50 м. огнезащитный состав - 20 кг. |
| 10.4 | Проектные сроки строительства объекта | 12 месяцев |